长春万祥玉米油有限公司

灌装线项目

招 标 文 件

招标项目编号： DCWX2019-YQZB-A007

招   标   人：长春万祥玉米油有限公司

二O一九年六月

第一章  招标采购须知

长春万祥玉米油有限公司（以下简称采购人）拟对计划采购的灌装线以招标采购的方式采购，现邀请供应商参加现场招标并就下列全部内容提交密封投标文件参与采购：

1、项目名称：长春万祥玉米油有限公司灌装线采购项目

2、项目内容：灌装线（具体内容详见采购文件技术要求）

3、采购编号：DCWX2019-YQZB-A007

4、投标保证金：投标书附有人民币￥  10000 元（大写：壹万元整）的投标保证金，如发现围标、串标行为，或临时退出招标，将没收保证金，中标后该金额直接转为履约担保金。未中标公司保证金将于7个工作日内返还到原账户。投标保证金请于2019年6月11日9时（北京时间）前递交到以下账户：

开户名称（招标机构）：长春万祥玉米油有限公司

纳税人识别号：912201015563558785

地址：长春经济技术开发区西环城路354号

账号：160 301 04000 1073

开户银行：农行长春大成支行

5、投标人应具备的资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）投标人为生产厂家的须具有产品生产许可证书，投标人为经销商的须具有生产厂家授权证书；
   （4）投标人必须具有此项产品供应的技术能力和保证售后的服务能力。

（5）投标人必须具有良好的信誉、良好的业绩与服务记录。

（6）本项目不接受联合体投标。

6、投标人报价投标文件：

（1）报价投标文件应由中文编写，如需提供的为外文资料的须由投标人翻译成中文附在原文后面。

（2）投标人须提供四份（一正三副）投标文件，并明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本内容有差异时，以正本为准。

（3）供应商应同时提供报价文件的电子版文件。

7、开标时间：

兹定于2019年6月11日9时（北京时间）在采购人地址开标，届时请参加投标的代表出席开标仪式。

8、联系方式：

采 购 人：长春万祥玉米油有限公司

地    址：长春市长春经济开发区西环城路354号3楼会议室。

联 系 人：万祥采购小组

电    话：左经理：19975807711

0431-80550000

第二章  前附表及采购投标须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 采购项目名称 | 长春万祥玉米油有限公司循灌装线项目招标采购 |
| 02 | 项目编号 | DCWX2019-YQZB-A007 |
| 03 | 采购方式 | 招标采购 |
| 04 | 供货周期 | 两个月内，以双方合同约定为准 |
| 05 | 供货地点 | 长春大成生物-公司院内 |
| 06 | 投标文件数量 | 正本1份，副本3份，电子版本（U盘）1份。 |
| 07 | 付款方式 | 双方约定 |
| 08 | 投标文件 递交截止时间 | 2019年6月11日9时（北京时间） |
| 09 | 投标文件 递交地点 | 长春万祥玉米油有限公司3楼会议室 |
| 10 | 开标时间 | 2019年6月11日 |
| 11 | 开标地点 | 同本表09投标文件递交地点 |
| 12 | 评定办法 | 综合最低评标价法 |
| 13 | 质量要求 | 满足采购人关于质量规定的要求 |
| 14 | 投标保证金 | 人民币：10000元（大写：壹万元整） |
| 15 | 履约保证金 | 中标后由保证金转为履约保证金 |
| 16 | 招标主体说明 | 本次招标需与长春万祥玉米油有限公司签订采购合同 |

招标采购投标须知

一、  总   则

（一）使用范围

本采购文件适用于本次采购项目的产品和相关服务。

（二）定义

1．“甲方”系指组织本次招标采购的长春万祥玉米油有限公司。

2．“乙方”系指向甲方提交招标采购文件的承包商或供应商。

3．“产品”系指供应商按招标采购文件规定，须向甲方提供的产品服务以及其它有关技术资料。

4．“服务”系指招标采购文件规定承包商或供应商须承担的运输、安装调试、售后服务和其它类似的义务。

（三）资格条件

详见第一章采购须知

（四）询价采购费用

乙方应承担其编制采购文件与递交采购文件所涉及的一切费用。不管结果如何，甲方对上述费用不负任何责任。

（五）采购要求

各参与采购的承包商或供应商所提供的产品及服务被甲方选中时，应认真履行采购合同。

二、 招标采购文件

（六）采购文件的组成

1．“采购文件”是用以阐明所需工程、服务情况以及相应的合同条款。“采购文件”由下述部份组成：

第一章  采购须知；

第二章  前附表及采购投标须知；

第三章  采购内容与技术要求；

第四章  投标文件格式及附件。

三、报   价

（七）报价

1．乙方应按招标采购文件所提的要求在“招标采购文件”所附的“招标采购项目报价一览表”上写明货物的总报价（此报价作为招标采购的参考指标）。

2．报价方式：以“元人民币”为结算单位。

3．乙方应保证招标采购文件中所指的被授权人为合法代表人，并代表公司全权处理本次招标采购项目的具体工作，不因授权人或授权的改变而失效。

四、招标采购文件的编制

（八）招标采购文件的组成

本采购文件已提供格式的按此格式作表，没有提供格式的乙方自拟。采购文件应包括以下内容：

1．资格文件：

乙方在提交采购文件时，须附准确和真实的资质文件。采购文件中包含的资质文件为：

（1）企业营业执照、税务登记证及组织机构代码证（复印件）；

（2）生产经许可证、厂家授权经销证书等其他相应资质证书（复印件）；

（3）乙方认为需要提供的资料。

2．商务文件：

（1）采购保证书（见附件一）；

（2）法人代表授权书（见附件二）；

（3）采购报价及分项报价一览表（见附件三）；

（4）资格证明文件（见附件四）；

（5）乙方认为需要提供的其它资料。

（九）采购文件的份数和签署

1．乙方应按本采购须知规定编制投标文件，要求如下：

正本：壹份         副本：叁份

2．采购文件的正本和副本均需打印，要求采购文件采用A4纸（字号不作要求），字迹应清晰易于辨认，并应在采购文件封面的右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本和副本如有不一致之处，以正本为准；

3．采购文件封面、采购保证书、采购报价及分期报价表等均应加盖乙方公章并经法定代表人或其授权委托代理人签章。由委托代理人签字或盖章的采购文件授权委托书中予以明确。采购文件签署的授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则采购授权委托书无效。采购文件的每一页右下角都须由投标人法定代表人或其授权代表用姓或姓的首字母小签，否则废标。采购文件必须左侧无钉胶装机装订，书芯不允许有任何脱落与松动。

4．除乙方对错误之处必须修改外，全套采购文件应无涂改、行间插字或增删，如有修改，修改处应有乙方的校对章或询价采购文件签字人的签字或盖章。

五、招标采购文件的递交

（十）采购文件的密封与标志

1．采购文件的正本和副本要用信封或档案袋密封。

2．在密封袋上应标明

（1）采购供应商名称；

（2）采购项目名称；

（3）项目编号；

（4）正本和副本的份数；

（5）“于2019年6月11日9时之前不得开启的字样”。

3．所有采购文件的密封袋的封口处需加盖公章及其法人代表人印章。

（十一）采购文件的递交与截止期

1．采购文件必须由专人按照甲方注明的地址送达。

2．除特别说明及要求外，采用特快专递、电话、传真形式的，概不接受。

3．甲方将拒绝接收在截止时间后递交的“询价采购文件”。

六、招标采购

（十二）采购

1．采购开标将在招标人指定的地点、时间召开，由招标人组织并主持，接受有关部门现场监督。

2．采购顺序按乙方现场抽签决定。参加采购的乙方代表应签名报到，以证明其出席采购会议。

3．采购前，招标人将截止时间前收到的所有采购文件，检查其密封情况，确认无误后当众拆封。采购的主要内容为采购文件正本报价表中的总报价，以及甲方认为合适的其他内容，并做谈判记录。

七、评  定

（十三）评定

1．采购会议

（1）采购会议采用保密方式进行，由评审小组负责。如采购文件有实质性变动，评审小组应以书面形式通知所有参加询价采购的供应商。

（2）在采购过程中，甲方与乙方就采购产品的配置与技术要求等内容要进行采购，甲方将根据采购中最后形成的技术配置方案，要求所有参加采购的供应商在规定时间内进行二次或最终报价。乙方不得相互串通谈判报价，不得排挤其他厂家或商家的公平竞争，损害甲方或者其他人的合法权益。

2．评定工作

甲方或招标人将根据采购项目的特点组成评审小组，按本采购文件规定的办法评定。评定工作将接受有关部门的监督。

3．评定过程的保密

（1）采购结束后，凡属于采购文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及与评定有关的其他任何情况均应严格保密；

（2）在评定期间，乙方不得向评委询问评定情况，不得进行旨在影响评定结果的活动。

（3）为保证评定的公正性，在评定过程中，评审小组中任何成员不得与乙方私下交换意见。在招标采购工作结束后，凡与评定情况有接触的任何人，不得也不应将评定情况扩散出评标委员会人员之外。

（4）在采购文件的评审和比较、成交供应商的确定以及授予合同的过程中，乙方如有试图向甲方和评审小组施加影响公正的任何行为，都将会导致其本次谈判被拒绝；

（5）最终成交以授予合同为准，甲方不对成交供应商就评定过程情况以及未能中标原因作任何解释。未成交供应商不得向评审小组或其他有关人员获取评定过程的情况和材料。

（十四）采购文件的澄清与补充

1．招标采购开始后，为了有助于对采购文件的审查、质疑、评估和比较，评审小组可以要求乙方澄清其采购文件中含糊不清的问题，并对采购文件中的问题向乙方进行询问。

2．接受评审的乙方必须按甲方通知的时间、地点，由法人代表或委托代理人进行解答或澄清。

3．采购中涉及原询价采购文件中的配置、技术指标及价格的变更，最后要以书面形式递交甲方。

（十五）采购文件的审查与响应性的确定

在详细评定之前，评审小组将首先审查每份采购文件的完整性：

1．法定代表或其授权委托人是否正确签署；

2．甲方将组织审查各供应商询价采购的文件是否完整；是否有计算错误；甲方所要求的保证金是否已提供；文件是否恰当地签署。

3．在对“采购文件”进行详细评估前，甲方将依据乙方提供的“资格证明文件”审查乙方的技术和能力；

4．甲方将确定每份采购文件是否对甲方的要求做出了实质性的响应。

（十六）招标采购文件的评价与比较

1．评委构成：本采购项目的评委分别由相关的专家、采购人代表和采购小组等有关人员构成。

2．评审原则：谈判评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；谈判评审小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

3．评审办法：最低评标价法

评审小组根据投标人的投标文件，在全部满足询价采购文件实质性要求和条件前提下，按照最终投标报价由低到高排列各投标人次序（报价相同时，依次按保修期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序，排列各投标人的次序），并依照次序推荐成交供应商。对未成交的供应商，采购人与采购招标人无须做任何解释。

八、合同的授予

（十七）成交供应商的确定

由评审小组当场确定满足要求且最终投标报价(二次报价)最低的供应商为成交供应商。

（十八）成交价的确定

招标采购的最终价格应为最终成交价，以“元人民币”为结算单位。

（十九）有关合同的签订

1. 成交供应商在7日内与甲方签订合同。对需要交纳履约保证金的采购项目，供应商应当以转账、电汇（包括汇票）、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，成交人应保证其履约保证金在甲方颁发验收合格证书前一直有效，甲方应在产品验收合格后28 天内把履约保证金退还给成交人。

2. 甲方的招标采购文件与成交供应商的招标采购文件以及谈判后的最终相关资料等，均为签订合同的依据。

（二十）合同的履行

双方签订的合同对甲方和成交供应商具有法律效力。甲方改变成交结果或者成交供应商放弃成交项目都应承担法律责任。成交供应商应当按照合同履行义务，完成成交项目，不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。

第三章  招标采购内容与技术要求

1、招标设备名称： 灌装线

2、招标设备数量：  一套

3、招标设备技术要求：

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 设备面积 | 259.2㎡（24m×10.8m） |
| 设备规格 | 12头高精度小包装灌装机 |
| 灌装容量 | 500ML~5L |
| 生产能力 | 150T/24h |
| 灌装精度 | ≤0.2% |
| 工作电源 | 380V±10% |
| 自动化程度 | 全线最大化精简人工 |
| 灯检要求 | 自动灯检 |

4、供货范围及其他要求：

4.1、成套设备

4.2、 附属设备要有详单（品牌、规格型号、性能参数、数量）。

4.3、提供设备安装图。

4.4、提供重量荷载及安装尺寸。

4.5、投标时携带设备安装图（含接口条件及基础条件）。

4.6、质保和售后服务承诺。

4.7、供货周期：90天

第四章  询价采购投标文件格式及附件

长春万祥玉米油有限公司

灌装线采购项目

采购编号：DCWX2019-YQZB-A007

招标采购投标书

投标人：                    （盖章）

法定代表人或授权代表签字：

2019年6月

目  录

附件一  采购保证书

附件二  法定代表人授权委托书

附件三  投标报价

附件四  资格证明文件

附件一

询价采购保证书

致：长春万祥玉米油有限公司

根据物资集中采购项目 灌装线  产品采购（项目编号：DCWX2019-YQZB-A007）相关规定，签字代表         （全名、职务）经正式授权并代表乙方                 （乙方名称）提交下述询价采购文件正本一份和副本贰份。

（1）采购报价及分项报价一览表

（2）采购代理人资格证明（法人代表授权书）

（3）售后服务承诺

（4）财务年度审计报告（近三年）

（5）资格证明文件

（6）其他有关资料

据此函，签字代表宣布如下：

1. 将按“采购文件”的规定，履行合同责任和义务。

2. 乙方已详细审查全部“询价采购文件”，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3. 乙方在采购有效期内不允许放弃谈判。

4. 乙方同意按照贵方要求提供与采购有关的一切数据或资料，理解贵方不一定选择最低报价一定成交的方案。

5. 有关的一切正式往来通讯请寄：

单位名称：

通讯地址：

邮    编：

联 系 人：

电    话：

传    真：

附件二:

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：                    （单位名称）法定代表人            职务             ，授权                （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义参加贵公司物资集中采购项目             产品的采购及成交后合同的签订执行、完成和售后服务等情况，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

我公司对被授权人的签名负全部责任，被授权人签署的所有文件，不因授权人或授权的改变而失效。本授权书从授权之日起生效。

授权人签名：               职务：

被授权人签名：             职务：

乙方单位名称（公章）：

单位地址：

电    话：

传    真：

（附：法定代表人及委托代理人盖章的身份证复印件）

授权日期：         年      月      日

附件三

投 标 总 价

采 购 人：长春万祥玉米油有限公司

项目名称：灌装线采购项目

投标总价：                  （小写）

（大写）

投标人：                                  （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

2019年      月      日

分项报价一览表

投 标 人：                                                                             项目编号：DCWX2019-YQZB-A006

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 一票到货单价 | 合计 | 发票税率 | 付款方式 | 到货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 货到票到付款帐期（ ）天 | 公司院内 | 报价有效期（ ）天 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、投标人可按上表根据报价内容调整更改，但需包含询价采购文件所有分项内容。

2、分项报价表应包括每个单项的投标总价、每个单项中分项的价格以及每个单项中每种产品的价格，每种产品应注明型号规格、技术参数、数量、单价、品牌等内容。

3、以上报价包含生产、加工、安装调试、运输、技术服务和技术培训的价格和费用，还包括货到交货地点的运输、保险及所有产品的包装费等(所有费用含税)。

（投标人法人代表或其正式授权人签字并加盖公章）

年    月    日

投标人对投标报价的说明及售后服务承诺

附件四

资格证明文件

1.企业营业执照、税务登记证及组织机构代码证（更换新证件的按新证件提供）

2.生产经许可证、厂家授权经销证书等其他相应资质证书

3.财务年度审计报告（近三年）

4.其他相关证明文件及证书